Afficher cette procédure à proximité de la VHF ASN

NOM DE NAVIRE

…………..………………….
MMSI …....….......…...…...…....
CALL SIGN ......…....….…..
SECURITE
A N'UTILISER QU'EN CAS D'ANOMALIE CONCERNANT LA SECURITE DE LA NAVIGATION, TEL QU’UN OBJET A LA DERIVE OU L’ABSENCE D’UNE MARQUE.
1. S'assurer que la radio est allumée.
2. Appuyer sur le bouton CALL or MENU.
3. Appuyer sur le bouton ALL SHIPS.
4. Sélectionner SAFETY CALL.
5. Appuyer sur le boutton SEND.
6. Wait no more than 15 seconds for the acknowledgement (shown on
screen) and send the following voice message on Channel 06 on high power.
SECURITE, SECURITE, SECURITE
A TOUS, A TOUS, A TOUS
CROSS ________, CROSS ________, CROSS ________
ICI ______________, ______________, ______________,
(NOM DU NAVIRE PRONONCE TROIS FOIS)
INDICATIF ________________ MMSI __________________
MA POSITION EST _________________________________
(LAT & LONG, OU AZIMUT ET DISTANCE D'UN AMERS CARTOGRAPHIE)
NOUS AVONS REPERE ______________________________
(NATURE DE L’ANOMALIE Ex. OBJET A LA DERIVE, MARQUE ABSENTE ETC.)
ASSURER UNE VEILLE ATTENTIVE
TERMINE

OU